第三卷  服务需求一览表

一、釆购需求内容：

- 环境监测技术合作服务需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年度环境监测技术合作服务100万元以下(不含本数)项目定点服务单位采购 | 1.提供项目环境监测技术合作服务（含项目环境现状监测、项目施工期环境监测、项目竣工环境保护验收监测、项目运营期例行环境监测） 2.根据招标人提供监测方案完成采样、样品保存及运输、样品分析、数据整理及监测报告编制全部技术服务工作或根据招标人需求提供送样检测及检测报告编制技术服务工作； 3.应基本具备(但不限于)以下检测能力； （经同意，部分不常用指标外委有资质单位承担） （1）具备 GB 3095-2012环境空气质量标准《含2018第1号修改单》常见指标检测能力（不低于8项）； （2）具备《中华人民共和国国家标准声环境质量标准（GB 3096-2008）》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《铁路边界噪声限值及其测量方法GB12525-90修改方案》全检能力； （3）具备《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）常见指标（表1、表2，不低于25项）； （4）具备《海水水质标准》（GB 3097-1997 ）主要常见指标检测能力（不低于20项）； （5 ）具备《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）主要常见检测指能力（不低于25项）； （6）《污水排入城镇下水道水质标准》(GB T31962-2015)常见指标检测能力（不低于25项）； （7）污水综合排放标准（GB 8978-1996 ）主要常见指标（涵盖表1、表4大部分指标）检测能力（不低于30项)； （8）城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）及修改清单常见指标（涵盖表1、表2及表3部分指标）检测能力（不低于25项）； （9）土壤环境质量农用地土壤风险管控标准（GB15618-2018）（不低于12项）； |

- 定点服务单位承接定点服务项目其它要求

1.参加投标的环境检测机构必须为独立法人，必须具备有效期内的检验检测机构资质认定证书（投标文件中必须附认证证书复印件）并提供资质认定项目清单（复印件）。

2.参与投标的检测机构需配备专业实验室，配备仪器设备需满足本次招标需求（提供监测仪器清单包括数量、购置时间和品牌）。

3.参与投标的检测机构需有专职从事采样分析等环境检测工作的技术人员（需提供相应的教育、培训、经验和资格证明及三个月以上的社保证明）。

4.检测机构必须严格遵守国家法律、法规，严格按照国家标准、环境检测技术规范开展检测工作，保证和维护检测工作的科学性、公正性、诚实性、判断独立性、保密性，确保高质量的完成检测任务。

5.服务期内，需求单位根据工作需要和洽谈结果向中标单位下达具体项目监测任务，并签订项目合同（协议），定点服务单位不得拒绝定点项目。

6.中标单位承接业务后需第一时间开展监测，并在项目合同（协议）等约定所规定的期限内向采购人递交监测报告。

7.采购人接到符合要求的监测报告后，按照中标单位的报价进行支付。收费标准为广西壮族自治区物价局及广西壮族自治区财政厅《关于重新核定环境监测收费标准的函》（桂价费字〔2004〕301号）结合投标下浮系数计算。报价检测收费（以投标下浮系数形式综合报价）已包含采样、分析及报告编制等所有相关费用，不得另行要求增加其它费用。

8.中标单位必须严格按《环境监测质量管理规定》等规定对监测任务实施全过程质量控制，并提供质控数据，成果文件须严格执行国家、广西区、各地级市现行和行业最新的相关技术规范与标准，保证提供的服务成果能够满足项目需求成果文件提供的数量满足项目的要求。

9.定点服务单位须执行广西北投环保水务集团有限公司后期实施的定点管理等相关规定。